PROJETO

AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL – ETAPA 02

ABDON BATISTA – SC

OUTUBRO DE 2014

Fazem parte deste projeto:

- Levantamento e Detalhes

- Memorial Descritivo

-Quadro de Composição de Investimento

- Orçamento, Cronograma

- Anotações de Responsabilidade Técnica, Declarações

- ART.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABDON BATISTA - SC

Obra: Ampliação do Centro Administrativo Municipal – Etapa 02

Local: Rua João Santin – Centro – Abdon Batista – Santa Catarina

Área: Externa e Interna

Data: Outubro de 2014

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 – DADOS CADASTRAIS:

Razão Social: Prefeitura Municipal de Abdon Batista – Santa Catarina

Nome Fantasia: Ampliação do Centro Administrativo Municipal – Etapa 02

Endereço da Obra: Rua João Santin – Centro – Abdon Batista – Santa Catarina

2. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE SERVIÇOS, MATERIAIS E ACABAMENTOS:

2.1  OBJETIVO:

O presente memorial tem por objetivo, especificar as características e os materiais das obras de reforma e ampliação do Centro Administrativo Municipal de Abdon Batista, localizado na Rua João Santin, Centro, na cidade de Abdon Batista, estado de Santa Catarina.

Trata-se da ampliação da edificação, serviços externos a área de 460,57m². Sendo que será feito rede elétrica para refletores e demais serviços.

2.2  DAS APROVAÇÕES E PROJETOS:

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos fornecidos pela contratante e referido neste memorial descritivo.

Cabe a construtora o fornecimento de ART(CREA) sobre execução da obra, vinculada a do respectivo projeto, fornecido este pela contratante.

2.3  DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Cabe a construtora a construção de barracos, bem como a ligação provisória de água, sistema provisório de esgoto e entrada provisória de energia elétrica obedecendo, rigorosamente, às prescrições das respectivas concessionárias locais.

2.3.1 Das Retiradas e Demolições:

As demolições e retiradas somente serão permitidas após o total isolamento da área. Observa-se sempre garantir a integridade física dos trabalhadores, bem como da população dos arredores.

Deve-se garantir além das demolições e retiradas também a remoção dos entulhos, encaminhando os mesmos para local adequado.

2.3.2  Movimentação de Terra:

As escavações manuais serão executadas pela construtora, desde que convenientemente isoladas, escoras e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.

Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, em camadas sucessivas de 20cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque de camadas aterradas.

2.3.3  Das Fundações:

Diretas em sapatas de concreto armado, seguidas de vigas de baldrame. A execução das fundações dever satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente à NB-51/ABNT e ao Código de Fundações e Escavações. Os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação, pela fiscalização, da locação.

Sob cada sapata será previamente lançada uma camada de base de concreto no estrutural, com 5(cinquenta) mm de espessura mínima. Os concretos estruturais serão constituídos de cimento portland, areia, brita e água de qualidade. A dosagem, o amassamento e a cura do concreto estrutural obedecerão ao disposto na NB-1/ABNT. Antes da execução da alvenaria a face superior das vigas deverá ser impermeabilizada com três de mãos de tinta betuminosa, tipo Neutrol, ou similar, aplicadas conforme especificações do fabricante, para a sua perfeita impermeabilização.

2.3.4  Das Estruturas:

Constituídas por pilares, vigas e cintas de amarração das paredes em concreto armado, de acordo com o projeto estrutural.

O projeto estrutural deverá ser fornecido pela empresa executadora da obra, seguindo o projeto arquitetônico da obra e o muro já existente.

Os concretos serão constituídos de cimento portland, areia, brita e água de qualidade. A dosagem, o amassamento e a cura do concreto estrutural obedecero ao disposto na NB-1/ABNT. 	Após 48 horas da concretagem, os volumes serão molhados duas vezes por dia, durante todos os dias da primeira semana. A desfôrma dos elementos de concreto dever ser executada com todo cuidado necessário para evitar o fissuramento ou quebra do material.

Será executado um muro em alvenaria de bloco cerâmico, com aproximadamente 1,50m de altura.

2.3.5  Das Alvenarias:

As alvenarias de tijolos 6 furos, obedecerão ás dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto arquitetônico. As espessuras indicadas referem-se s paredes depois de revestidas. Admite-se, no máximo, uma varição de 2,0cm com relação a espessura projetada.

Para o assentamento dos tijolos ser utilizada argamassa de cimento, cal hidratada e areia média (1:2:8), com espessura de 2,0cm. As fiadas serão feitas perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessuras máxima de 2,0 cm e serão rebaixadas  ponta de colher, para que o reboco tenha uma boa aderência. Na parte superior das alvenarias ser executada cinta em concreto armado.

Em todas as aberturas deverão ser colocadas vergas e contra-vergas, sendo que estas devem ultrapassar no mínimo 20cm, às dimensões do vão.

2.3.6  Das Pavimentações:

As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem. As superfícies do terreno destinadas a receber piso em concreto deverão estar niveladas ou, quando for o caso, com os caimentos informados em projeto.

A espessura dos pisos de concreto não deverão ser inferior a 5,0cm. Sobre o piso de concreto ser aplicada argamassa de cimento e areia, com espessura de 2,0cm, desempenhada com desempenadeira de madeira. O contra-piso, perfeitamente nivelado, deverá ter a superfície capaz de receber a pavimentação em piso cerâmico (30x30), a ser aplicado de acordo com as indicações do fabricante.

Os rodapés deverão ser de mesma cerâmica, com largura de 6cm, e tamb

2.3.7  Dos Revestimentos:

Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados.   	Os revestimentos de argamassa serão constituídos de camadas superpostas, contínuas e uniformes: o chapisco, aplicado sobre a superfície a revestir, e o emboço, aplicado sobre o chapisco e o reboco aplicado sobre o emboço.

O chapisco, constituído de cimento e areia grossa (1:3), e espessura de 5,0mm deverá ser aplicado sobre e alvenaria, que deverá estar limpa e isenta de poeiras e gorduras. Somente após 48 horas da aplicação do chapisco poderá ser iniciado o emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média peneirada (1:2:7), e espessura 1,7mm sendo o emboço com acabamento do tipo acamurçado.

O emboço não deverá apresentar ondulações, e estar perfeitamente aprumado. Sobre o emboço as paredes externas, receberão aplicação de reboco, preparado com cal fino que deverá ser aplicado com desempenadeira plástica lisa. O acabamento da cal fino não deverá apresentar ondulações ou ranhuras e somente ser aplicado após a completa secagem do emboço. Não deverá haver tubulações aparentes nas paredes e tetos.

Será executado revestimento cerâmico com argamassa nas paredes internas da lavanderia e da cozinha, conforme esta especificado em projeto.

2.3.8  Das Esquadrias e Ferragens:

Todas as portas e janelas deverão obedecer às dimensões de vão livre cotadas no projeto arquitetônico. Todas as janelas e portas deverão será em perfilados de alumínio, que assegurem estanqueidade absoluta, características que ser objetivo de verificação pela fiscalização.

Será aberta uma porta de vidro temperado, com espessura de 10mm, com tamanho de 2,40m x 3,00. Também será colocado outra porta, com vão de 2,30x3,00m.

Será executado também 2 (duas) janelas, de 0,80x1,24m, em que 0,30m de altura desta janela, será ventilação permanente. Ver especificações no projeto.

As maçanetas das portas devem obedecer ao modelo existente na obra.

2.3.9  Dos Vidros:

Os vidros externos deverão ser lisos comum transparente, espelhados, sendo de 10mm de espessura para as janelas e portas. Os vidros externos das janelas deverão ter película protetora.

Os vidros das portas internas deverão ser temperados, com espessura de 10mm.

2.3.10  Das Pinturas:

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Em paredes, sobre o reboco, recomenda-se:

- Lixar para eliminar descascados;

- Remover a poeira;

- Aplicar uma demão de selador acrílico;

- Aplicar no mínimo duas demãos de tinta acrílica lavável.

As cores deverão ser previamente definidas pela contratante.

2.3.11  Dos Equipamentos e Instalações Elétricas:

As instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas da CELESC e da ABNT. Serão embutidas na alvenaria, com eletrodutos de PVC. Deverão ser seguidas as indicações do projeto elétrico específico.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatórios e de boa aparência. Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento ou a do revestimento. Os fios poderão ser ligados diretamente aos bornes por meio de pressão de parafuso. Os condutores correrão por eletrodutos embutidos de PVC. As caixas (2,0”x4,0”) , poderão ser plástica desde que as “lingüetas” de fixação dos espelhos sejam metálicos. As instalações elétricas serão aceitas depois de testadas e aprovadas pela fiscalização, devendo estar concluídos todos os serviços para uso da edificação, inclusive o pedido de ligação junto a concessionária de energia elétrica.

2.3.12  Meio-Fio

Os meios fios utilizados serão de concreto pré-moldado dormido (face lisa), com as seguintes dimensões: 12x15x30x100cm – (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento). Sendo apoiadas com o reaterro e rejuntadas com argamassa traço 1:4 (cimento e areia).

Ainda estes meios fios receberão pintura a base de cal e fixador a base de óleo de linhaça – três demãos.

Obs.: As peças de meio-fio devem estar perfeitas, aterrados no dorso para melhor suporte, e não sendo aceitas peças com defeitos e/ou com ondulações.

O meio-fio existente será removido.

2.3.13  Serviços Diversos

As rampas serão revestidas com Pedra São Tomé, além de outros locais, conforme especificação em projeto.

As rampas irão receber guarda-corpo com corrimão, em tubo galvanizado – 1 ½”.

2.3.15  Da Limpeza Geral e Verificação da Obra:

A obra deverá ser entregue completamente limpa interna e externamente. Deverão remover-se todos os detritos e salpicos de argamassa endurecida de piso, vidros, etc, de modo a não danificar outras partes da obra. Será precedida cuidadosa verificação por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

Todos estes itens deverão ser fornecidos e instalados pela empresa vencedora. Todos estes materiais deverão ser de primeira qualidade. Deverão ser colocados conforme projeto arquitetônico.

2.4 CABINE SUBESTAÇÃO

2.4.1  Serviços Preliminares:

O gabarito da obra será executado com tábuas de madeira de pinos.

2.4.2  Movimentação de Terra:

As escavações manuais serão executadas pela construtora, desde que convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas.

2.4.3  Das Fundações:

Diretas em sapatas de concreto armado, seguidas de vigas de baldrame. A execução das fundações dever satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente à NB-51/ABNT e ao Código de Fundações e Escavações. Os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação, pela fiscalização, da locação. Sob cada sapata será previamente lançada uma camada de base de concreto no estrutural, com 5(cinquenta) mm de espessura mínima. Os concretos estruturais serão constituídos de cimento portland, areia, brita e água de qualidade. A dosagem, o amassamento e a cura do concreto estrutural obedecerão ao disposto na NB-1/ABNT. Antes da execução da alvenaria a face superior das vigas deverá ser impermeabilizada com três de mãos de tinta betuminosa, tipo Neutrol, ou similar, aplicadas conforme especificações do fabricante, para a sua perfeita impermeabilização.

2.4.4  Das Estruturas:

Constituídas por pilares, vigas e cintas de amarração das paredes em concreto armado. Os concretos serão constituídos de cimento portland, areia, brita e água de qualidade. A dosagem, o amassamento e a cura do concreto estrutural obedecero ao disposto na NB-1/ABNT. Após 48 horas da concretagem, os volumes serão molhados duas vezes por dia, durante todos os dias da primeira semana. A desfôrma dos elementos de concreto dever ser executada com todo cuidado necessário para evitar o fissuramento ou quebra do material.

2.4.5  Das Alvenarias:

As alvenarias de tijolos 6 furos, obedecerão ás dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto arquitetônico. As espessuras indicadas referem-se s paredes depois de revestidas. Admite-se, no máximo, uma varição de 2,0cm com relação a espessura projetada. Para o assentamento dos tijolos ser utilizada argamassa de cimento, cal hidratada e areia média (1:2:8), com espessura de 2,0cm. As fiadas serão feitas perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessuras máxima de 2,0 cm e serão rebaixadas  ponta de colher, para que o reboco tenha uma boa aderência. Na parte superior das alvenarias ser executada cinta em concreto armado.

2.4.6  Das Impermeabilizações:

Dos baldrames serão com tinta betuminosa em 2 (duas) demãos.

2.4.7  Da Cobertura:

A cobertura será laje maciça, em concreto estrutural – Fck: 15 Mpa – Espessura: 10cm

2.4.8  Das Pavimentações:

As superfícies do terreno destinadas a receber piso em concreto deverão estar niveladas ou, quando for o caso, com os caimentos informados em projeto. A espessura dos pisos de concreto não deverão ser inferior a 5,0cm. Sobre o piso de concreto ser aplicada argamassa de cimento e areia, com espessura de 2,0cm, desempenhada com desempenadeira de madeira. O contra-piso, perfeitamente nivelado.

2.4.9  Dos Revestimentos:

Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados. Os revestimentos de argamassa serão constituídos de camadas superpostas, contínuas e uniformes: o chapisco, aplicado sobre a superfície a revestir, e o emboço, aplicado sobre o chapisco e o reboco aplicado sobre o emboço.

O chapisco, constituído de cimento e areia grossa (1:3), e espessura de 5,0mm ser aplicado sobre e alvenaria, que dever estar limpa e isenta de poeiras e gorduras. Somente após 48 horas da aplicação do chapisco poderá ser iniciado o emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média peneirada (1:2:7), e espessura 1,7mm sendo o emboço com acabamento do tipo acamurçado.

O emboço não deverá apresentar ondulações, e estar perfeitamente aprumado. Sobre o emboço as paredes externas, receberão aplicação de reboco, preparado com cal fino que ser aplicado com desempenadeira plástica lisa. O acabamento da cal fino não deverá apresentar ondulações ou ranhuras e somente ser aplicado após a completa secagem do emboço.

2.4.10  Das Pinturas:

As superfícies que virão a receber tinta acrílica, como as paredes, receberão previamente uma demão de selador acrílico, as cores deverão ser discutidas previamente com a contratante. Todas as superfícies deverão receber no mínimo duas demão de tinta para acabamento.

2.5 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA:

Dar-se-a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistorias técnicas, observarem que o funcionamento da obra está dentro das prescrições constante do presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza.

2.6  NOTA:

Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser primeiríssima qualidade.

2.7  DAS RESPONSABILIDADES:

Sendo o que tínhamos para o momento e acreditando estar de acordo com as normas e especificações necessárias, abaixo assinamos.

Responsável Técnico da Amplasc:

_____________________________

Juliana Aísi Breger Cenci

Engenheira Civil

CREA/SC 58.714-5